# Výzva

# na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov)   pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# (ďalej len „výzva“)

- Identifikácia osoby podľa § 8

Názov:		Fintex, s.r.o.

Sídlo organizácie: 	Sadová 14, 05201 Spišská Nová Ves

Štatutárny orgán: 	Ing. Anton Beňa – konateľ spoločnosti
IČO:		36572535

DIČ: 		2020035358

IČ DPH: 		SK 2020035358

1A.  Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie

Meno a priezvisko:     Ing. Radovan Karvai

Funkcia: 	              osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Názov: 	  	H & R Consulting, s. r. o.

Kontaktná adresa:	Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava

Email: 	             	radovan.karvai@gmail.com

Mobil: 	            	+421 907 720 350

Adresa hlavnej stránky osoby podľa § 8 (URL): http://www.fintex.sk/

Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: Ing. Anton Beňa – konateľ spoločnosti

- Predmet zákazky:

Obstaranie textilnej technológie pre projekt pod názvom „Podpora remeselnej výroby v spoločnosti Fintex, s.r.o.“

- Typ výzvy:

Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Sadová 14, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.

- Lehota dodania predmetu zákazky:

Doba trvania zmluvného vzťahu bude šesť (6) týždňov od platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy podľa 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet

Hlavný slovník:  		42715000-1 Šijacie stroje

42718000-2 Zariadenia na povrchovú úpravu textilu

51543100-1 Inštalácia strojov pre textilnú výrobu

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 		neuplatňuje sa

- Opis predmetu zákazky:

Potláčací stroj  na textil – 1 ks

- Spôsob tlače - Priama atramentová tlačiareň na odevy

- Veľkosť stroja - 1780 mm x 1300 mm x 1210 mm (vrátane stojana) ±5%

- Hmotnosť stroja cca   165 kg ±5% vrátane tlačových dosiek, bez stojana

- Veľkosti tlačových dosiek - Maximálna veľkosť tlače je 40,6 cm x 53,3 cm

- Typ atramentu – pigmentový atrament na vodnej báze

- Typ atramentovej hlavy - Piezo hlavica na požiadanie

- Počet atramentových hláv - 2 tlačové hlavy / 8 atramentových kanálov

- Rozlíšenie tlače – minimálne 1200 dpi x 1200 dpi

- Režim tlače - jednoduchý alebo dvojitý pre CMYK. Pozadie a zvýraznenie biele.

- Výstup údajov - ovládač tlačiarne (USB, výstup súborov)

- Napájanie - 110 V - 240 V, 50/60 Hz ± 1 Hz

- spotreba energie - 0,8 A (priemer) (referencia: 0,4 A - počas obehu)

- Súčasná tlač s farbami CMYK a bielym atramentom

- Kompatibilita s pamäťovými kartami USB

- pripojenie USB 2.0 / 3.0 alebo LAN / Ethernet

- Výmena kaziet spredu

- vrátane softvéru

- Farby Oeko-Tex® Standard 100, certifikované triedy I.

- priame nanášanie atramentu

Súčasťou Potláčacieho stroja je:

a)	Predupravovací stroj – 1 ks

-	povrch striekania – minimálne Š 40 cm x dl 45 cm

-	Počet trysiek - 1

-	Nastaviteľná dĺžka - v 5 cm intervaloch

-	smer striekania - Jednosmerný / obojsmerný smer striekania

-	Rozprašovacia metóda - dýza sa pohybuje nad stolom (vo vnútri)

-	Materiál dýzy - plastový s jadrom z nehrdzavejúcej ocele

-	Motor - krokový motor

-	Stupne rýchlosti (nastavenie) - 10

-	Počet čerpadiel - 1

-	Počet / veľkosť nádrží - 4 x minimálne 2 L

-	Možnosť automatického čistenia trysiek

-	(zabraňuje lepeniu trysiek pri každodennej výrobe) - áno

-	čistiaci proces dýzy (na konci výroby) - viacstupňový proces

-	Stojan nádrže na odpadovú vodu - áno

-	Jednotky (metrické / palcové) - áno

-	Rozmery - D 70,5 x Š 50,5 x V 55,5 cm ±5%

-	Pripojenie - 220/230 alebo 110/120 VAC

-	Výkon - 150 W

-	Spotreba energie - 2 A

-	Hlavná poistka  - 12 A

-	Pracovný tlak trysiek  pri nástreku  - 5,5 bar

-	Ďalšie vlastnosti:   galvanizované a práškové poťahovanie

b)	Fixačný lis – 1 ks

-	Veľkosť fixačnej plochy lisu - 40 x 50 cm ±5%

-	Max. hrúbka fixovaného materiálu - 2 cm

-	Digitálne nastavenie času - 0-999 sekúnd

-	Digitálne nastavenie teploty  - 0-230 °C

-	Nastavenie prítlaku lisu  -  manuálne

-	Rozmery  - 45x65x50 cm ±5%

-	Napätie - 230V/50Hz

-	Výkon -  2100W/10A

-	Materiál prítlačnej dosky  - Teflon, spodná doska gumová podložka

c)	Systém vizuálneho zarovnania – 1 ks

-	Podporované OS  -  Windows 7+

-	Okraj tlače  -   ˂1 mm (0,04 “)

-	Oblasť tlače  - 7 “x 8“, 10 “x12“, 14 “x16“, 16 “x18“

-	Rozlíšenie fotoaparátu – minimálne 13 megapixelov

-	Inštalovaná výška  -  42“ nad tlačiarňou

-	Rozhranie / napájanie -  USB 3.0

-	Inštalácia  -  systém je nainštalovaný

Šijací stroj na ploché švy – flatlock – 2 ks

-     4 ihlový, 6 nitný stroj s lomeným ramenom pre zošívanie pletených materiálov plochým

prepletovým švom

-     automatický vrchný orez materiálu

-     3 varianty možného umiestnenia servo motora podľa požiadavky zákazníka

1. vstavaný motor s priamym pohonom

2. servo motor pod stolom

3. servo motor s  dvojitým   prevodom remeňa

-     pneumaticky alebo elektricky zdvih pätky

-     odsávanie odrezkov

-     pneumaticky alebo elektricky odsek retiazky

-     nastaviteľne diferenciálne podávanie

-     jednoducho a rýchlo nastaviteľná výška zúbkov

-     kompenzačná nastaviteľná prítlačná pätka s nastaviteľným prítlakom pätky

-      pracovný tlak  min. 0,4 Mpa

-     nastaviteľný vrchný orez materiálu v pätke

-     rýchlo nastaviteľný neuvoľňovací jazýček na určovanie ukladanie stehu a šitého

materiálu

-     nastavovacie jazýčky a koliky na správne navolňovanie niti počas sítia,

predchádzanie vynechaniu stehu a určenie i tvaru stehu

-     nastavovateľný navolňovač nite chápača spodného

-     variabilita pätky na sítie rôznych materiálov

-     koleso ručného ovládania v bezprostrednom dosahu obsluhy

-     stroj suchohlavový na ploché švy šijací od ramena dole

-     pracovný priestor: valcový tvar minimálne 210 mm pred ihlou

-     maximálne 4200 stehov/min., typ stehu 607, dĺžka stehu 1,6 – 2,5 mm, rozpich ihiel 5,2 alebo 6       mm

-     stehy : 12-19 stehov na 30 mm

-     diferenciál: 1.07 – 1.05

-     systém ihiel UY118GKS

-     automatický uzatvorený mazací systém, nie olejový systém

-     špeciálna pätka so sánkami z ocele, upravenej podľa potreby zákazníka

-     skratu vzdorné výstupy signálu s ochranou proti preťaženiu

-     motor na jednosmerný prúd

-     prevádzkové napätie 230 V AC

-     poloha stroja  nastaviteľná  vertikálne, špeciálny  stôl,  ergonomicky formovaná stolová

doska

Stroj na našívanie vreciek - automat-vreckár – 1 ks

-    plne automatický, programovateľný stroj na našívanie vreciek s pohyblivým ramenom

(dvojradové šitie) a zakladacou skupinou

-      230V servo motor

-      pracovný tlak  min. 0,4 Mpa

-      elektronicky riadený

-      možnosť šitia rôznych typov vreciek a materiálov

-      možná opakovaná zákazková výroba šablón na vrecka podľa požiadavky zákazníka

-      tvar vrecka rýchlo nastaviteľný na display stroja

-      automatické zakladanie vrecka

-      automatické podávanie do šitia

-      automatické sťahovanie  hotových kusov

-      rýchloupínací set šablón

-      možný smer šitia v akomkoľvek uhle

-      hlavne u zašitia a začiatok šitia do trojuholníka v presnom počte stehov a pod presným

uhlom

-      možné šitie v akomkoľvek tvare, trojuholník, obdĺžnik, štvorec, viac uholník

-   plne automatický, programovateľný stroj na našívanie vreciek na košele s pohyblivým

ramenom(dvojradové šitie) a zakladacou skupinou

-     automatický skladač s dotykovým ovládaním

-     univerzálny zakladač so zakladacou skupinou a zaťahovacou centrálnou svorkou

-     možnosť doplniť dodatočný modul na iný typ vrecka

-     spôsob šitia - Jednoihlový s možnosťou využitia dvojradového obšitia, pevný steh

-     rýchlosť šitia - 2700 ot/min

-     dĺžka stehu - 0,1mm - 12,7mm

-     napájací zdroj - 230V

-     systém ihiel DPX5 alebo DBX1

-     denná/8 hodinová produkcia 2000-2300 ks vreciek

-     možnosť použitia stroja na zdobiace šicie operácie

Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, zaškolenie personálu, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie predmetu zákazky t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie predmetu zákazky.

Dodanie tovarov – obstaranie textilnej technológie  bude financované z projektu pod názvom „Podpora remeselnej výroby v spoločnosti Fintex, s.r.o.“  [kód projektu ITMS2014+:302031H053:, kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)], ktorý je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  a zo zdrojov osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-57/2020/302031H053 je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4515339&l=sk

| P. č. | Názov položky v rozpočte | Popis položky | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Technologické vybavenie | Potláčací stroj na textil, ktorého súčasťou je: 1 ks - predupravovací stroj, 1 ks - fixačný lis, 1 ks - systém vizuálneho zarovnania. | ks | 1 |
| 2. | Technologické vybavenie | Šijací stroj na ploché švy – flatlock. | ks | 2 |
| 3. | Technologické vybavenie | Stroj na našívanie vreciek - automat-vreckár | ks | 1 |

- Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky, ktorým je Obstaranie textilnej technológie pre projekt pod názvom „Podpora remeselnej výroby v spoločnosti Fintex, s.r.o.“ Procesne by rozdelenie zákazky osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní spôsobovalo neprimerané problémy a ohrozovalo by samotné procesy v realizácii predmetu zákazky a následnú realizáciu projektu.

- Variantné riešenie: Nie

- Platnosť cenovej ponuky:

Platnosť predloženej cenovej ponuky osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť do 30.04.2022. Túto skutočnosť uvedie uchádzač vo svojej cenovej ponuke.

- Lehota na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa  28.01.2022 o 20:00 hod.

- Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- osobne na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy alebo

- e-mailom na adresu radovan.karvai@gmail.com  alebo

- poštou, kuriérom na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy.

Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy, nie jej odovzdanie na prepravu kuriérom alebo poštou.

Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky osobne kontaktnej osobe pre verejné obstarávanie podľa bodu 1A. tejto výzvy,  v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.  Osobné doručenie cenovej ponuky je potrebné si dopredu dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie, ktorá je uvedená v bode 1A. tejto výzvy.

Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailovú adresu radovan.karvai@gmail.com  v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.

- Označenie cenovej ponuky:

- v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu e-mailu“ napísať „FINTEX – TEXTILNÁ TECHNOLÓGIA – stanovenie PHZ.“

- v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je potrebné, aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa  odosielateľa (uchádzača), kompletná adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie (v súlade s bodom č. 1A tejto výzvy). Zároveň uzatvorená obálka bude označená heslom: „FINTEX – TEXTILNÁ TECHNOLÓGIA – stanovenie PHZ.“

- Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 1, ktorú uchádzač vyplní podľa pokynov uvedených v Prílohe č. 1. Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto výzvy.

- Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.. Cenové ponuky musia byť predložené v mene EUR.  Uchádzač uvedie cenu spolu bez DPH a cenu s DPH za dodanie príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s bodom 7. tejto výzvy (Opis predmetu zákazky) .

- Ďalšie informácie osoby podľa § 8 :

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného  nároku voči osobe podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 22.01.2022

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle osoby podľa § 8: 22.01.2022

Spišská Nová  Ves,  dňa 22.01.2022

.....................................................................

Ing. Anton Beňa  v. r.

konateľ spoločnosti

Fintex s. r. o.

Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre predmet zákazky.